# Указания за монтаж и експлоатация на LED ленти RGB

Монтажът трябва задължително да се извърши от квалифициран електротехник.

Преди да пристъпите към монтаж се, запознайте с конкретните параметри и предписания за всяко устройство включено в комплекта (входно и изходно напрежение,  мощност, клас на защита от вода и прах IP и т.н.), отбелязани  на опаковката и / или върху самия продукт .Препоръчително е, преди да залепите лентите на постоянното им място, да напаравите и тествате веригата на пода.

Необходимо е да да ползвате продукта съгласно предписанията, като се съобразявате с посочените характеристики и ограничения.

При монтаж или демонтаж, уверете се, че захранването в мрежата е изключено и продуктът не е под напрежение. Извършването на каквито и да било действия при включено напрежение носи потенциална опасност от поражения от електрически ток.

Важно е да спазвате означенията. 
Инструкциите са върху самите устройства

Захранващият блок е началото на веригата.

С L (фаза) и N (нула) са означени входовете за мрежовото напрежение 220 V. Има и трета клема  за МАСА.

Изходите за 12V  са означени с + и -(COM).

Kъм тези изходи свързвате контролера към входните букси обозначени с POWER – в обичайния случай посредством допълнително кабелче или конектор, като червения кабел е +, а черния(белия) е  -. 




Връзката между 1 -та и  2 -та ролка лента е с Y – конектор, свободния край на който се свързва с контролера, спазвайки означението на цветовете:

+-Черен (бял)

R-Червен

G-Зелен

B-Син

Изолирайте добре връзките на кабелите срещу проникване на вода и за избягване на късо съединение .

При  монтажа осигурете възможност за конвекция на въздуха около захранванващия блок с оглед неговото охлаждане и осигуряване нормални условия за неговата експлоатация.

При съмнение относно начина на свързване или ползване на продукта, обърнете се към наш представител.

Не рискувайте с неподходящи захранващи устройства, адаптери или неоразмерени токови схеми и неквалифициран монтаж, за да избегнете повреди, злополуки и загуба на гаранцията.

Фирмата предоставя свободен достъп в публичното пространство (в сайта си www.ledmeonbg.eu  и в магазинната мрежа) за повечето от възможните схемни решения, проспектни материали и паспорти за всички предлагани продукти, като предоставя и техническо съдействие.

ФЛАГ АПЕКС ООД не носи отговорност за щети, възникнали вследствие на неправилен монтаж и експлоатация.

Изхвърляйте само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба електрооборудване.

Настоящият продукт отговаря на изискванията на директиви:  2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС